## Slide 1
長寿命放射性核種ヨウ素－１２９
環境中の移流･拡散トレーサ及びヨウ素－１３１の降下量推定
末木啓介A･笹公和B
筑波大学数理物質系（A アイソトープ環境動態研究センター･B 研究基盤センター）
原発事故などの放射性物質の大気への放出および移流･拡散によって、地表面汚染及び河川水汚染が生じた。これらの短長期的な汚染の進行を知る必要がある。
長寿命放射性核種ヨウ素－１２９（半減期1570万年）を用いて、河川中のヨウ素の移流･拡散に関する基礎データを得る。千葉県東葛地域大堀川を対象
8日の半減期のヨウ素－１３１による環境汚染及び内部被曝の推定のための基礎データを得る
＜本研究の目的＞
1．背景と目的
＜本研究の背景＞
2．大堀川河川水溶存態中のヨウ素－１２９
河川水を0.2 μｍフィルターで濾過して、ヨウ素は安定セシウムを加えた内部標準法を用いてICP-MSで定量を行い、 試料1 Lに担体のヨウ素を加えてから溶媒抽出法を用いて取り出して、ヨウ素－１２９はAgI形として 加速器質量分析（AMS）で定量した。
ICP-MSは筑波大学研究基盤センターのPerkin Elmer社製 ELAN DRC-e
AMSは東京大学MALTの5MVタンデム加速器
＜ヨウ素－１２９の定量分析＞
3．福島県に降下した放射性ヨウ素
測定精度 : 3 %
Background: 129I/127I ～10-14
AgI: ～5 mg
I-129 AMS測定
Ball mill crushing
mm grains
Soils
Sieve 2 ㎜
東大MALT I-129 AMS
Soils: 0.1 g
AgI: ～5 mg
 | 129I μBq/kg | I ppb | 129I / 127I x10-9
サイト⑤ | 1.64±0.24 | 30.7±0.1 | 8.1±1.2
サイト④ | 0.032±0.009 | 6.0±0.1 | 0.81±0.02
サイト③ | 0.026±0.008 | 7.5±0.4 | 0.50±0.03
サイト② | 0.073±0.015 | 12.0±0.6 | 0.91±0.04
サイト① | 0.117±0.010 | 13.3±0.1 | 1.33±0.11
 | 129I μBq/kg | I ppb | 129I / 127I x10-9
2012/04/11 | 0.025±0.008 | 7.5±0.4 | 0.50±0.03
2012/05/23 | 0.166±0.002 | 20.7±0.2 | 1.21±0.02
2012/06/13 | 0.193±0.003 | 11.2±0.1 | 2.59±0.04
2012/06/27 | 0.151±0.002 | 8.3±0.1 | 2.73±0.04
2012/07/18 | 0.265±0.006 | 12.3±0.1 | 3.26±0.07
2012/08/03 | 0.018±0.002 | 10.5±1.1 | 0.26±0.04
大堀川流域河川水溶存態のヨウ素（2012/04/11）
大堀川流域河川水溶存態のヨウ素（サイト③）
１２９Iの沈着量を調べる
福島第1原子力発電所事故により放出された放射性核種の分布
福島第一原発事故により放出された福島県東部地域の表層土壌に存在する129Iの分布状況を調査する。
→ 129I/131I比の導出
福島第一原発事故により、環境中に揮発性の高いセシウムやヨウ素などの核分裂生成の放射性核種が大量に放出された。
131Iの半減期が約8日と短い為に、内部被ばく線量評価を実施する為の詳細なデータの入手が既に困難となっている。
半減期約1570万年の129Iを131I降下・沈着量の推定に使用することが考えられる。
福島原発事故前の表層土壌から事故前の129Iのバックグランド値を推定する。
福島県東部の放射性ヨウ素の分布
最寄りの３点を平面でつないで、データ間を補間
63地点
129I/131I放射能比
B.G.の影響が大きい
131I [kBq/m2]
129I [Bq/m2]
129I/131I相関関係
 | 1号炉 | 2号炉 | 3号炉
129I | 4.38E+25 | 5.29E+25 | 5.00E+25
131I | 1.34E+24 | 2.33E+24 | 2.32E+24
129I/131I | 32.6 | 22.7 | 21.6
Origen （atoms/core)より推定 (JAEA 西原)
2011年3月11日事故時
129I/131I：25.6 ± 5.8
(atoms/atoms)
2011年3月11日事故時
B. G
事故前のデータより
B. G.推定：
4.1×108 atoms/g以下
(129Iバックグランド範囲の10点を除く)
福島県東部地域のヨウ素129分布
原発事故前の129I存在量は無視できず、129Iバックグランド評価が重要となる。
事故前の福島第一原発周辺の129I:
平均： 129I 濃度： (2.7  1.4)×108 atoms/g
129I 表面密度：~1.1×10-2 Bq/m2
→ B.G.範囲 4.1×108 atoms/g (+1σ)以下
Summary
1
2
3
4
5
7
6
北千葉導水路
支流地金掘の合流地点
放射性ヨウ素と放射性セシウムとの比較を行っていく
N. Kinoshita et al., PNAS 2011 108(49) 19526-19529から作成し直した