## Slide 1
大堀川における放射性セシウム濃度の長期変動
村上道夫1, 末木啓介2，守利悟朗3，鯉渕幸生4，高田秀重5
1) 東京大学総括プロジェクト機構「水の知」（サントリー）総括寄付講座 2) 筑波大・アイソトープ環境動態研究センター
3) 東京大学生産技術研究所 4) 東京大学新領域 社会文化環境学専攻 5) 東京農工大学農学部環境資源科学科
東京電力原子力発電所から排出された放射性セシウムが水環境中から検出され、その動態の解明が求められている。首都圏周辺では、手賀沼に流入する大堀川の堆積物で比較的高濃度の放射性セシウムが検出された。
そこで、本研究では、大堀川を対象に、浮遊物質中放射性セシウム濃度の長期変動を観測し、その実態の解明を試みた。
1．背景と目的
2．方法
大堀川の昭和橋にて2012年5月より2~3週間の頻度で、浮遊砂サンプラーによって捕捉した試料と河川水のグラブサンプルを対象に、放射性セシウム濃度を測定した。浮遊砂サンプラーは、長期的に河川に放置することにより、期間中に流出した浮遊物質を採取することができる簡易サンプラーである。2012年9月19日および12月4日には雨天時の河川水試料と流域内の道路排水を採取した。2012年10月には、大堀川の堆積物と流域内の道路塵埃を採取した。河川水、浮遊砂サンプラー、雨天時道路排水は、ガラス製繊維濾紙GF/F（Whatman、孔径0.7m）で濾過することで得た浮遊物質を検体とした。
試料はGe（ゲルマニウム）半導体検出器とMCA（多重波高分析器）を用いてガンマ線測定することで、放射能量を求めた。放射能量は試料採取日に壊変補正を行なった。
3．結果と考察
図1に、河川水および浮遊砂サンプラーの浮遊物質中の放射性セシウム濃度を示す。サンプリング期間中の河川水（晴天時）の浮遊物質中Cs-134濃度、Cs-137濃度はそれぞれ1450~9760Bq/kg、3030~15100Bq/kgの範囲に、浮遊砂サンプラーで得られた浮遊物質中Cs134濃度、Cs137濃度はそれぞれ3000~11300Bq/kg、5320~15900Bq/kgの範囲にあった。いずれの試料でも、浮遊物質中放射性セシウム濃度は徐々に減少する傾向が見られた。
図2に河川水、浮遊砂サンプラー、河川堆積物、道路塵埃、雨天時道路排水の放射性セシウム濃度を示す。河川水の浮遊物質中放射性セシウム濃度は堆積物より高く、道路塵埃と同程度の濃度であった。雨天時の河川水の浮遊物質中放射性セシウム濃度は同時期における晴天時と比べて高い傾向にあった。また、浮遊砂サンプラーの浮遊物質中放射性セシウム濃度は、同時期の河川水（晴天時）と比べて概して高く、特に期間中の累積降雨量の多い5~6月においてその傾向は顕著であった（図3）。浮遊砂サンプラーは期間中の雨天時の浮遊物質も捕捉していると考えられる。すなわち、いずれの結果からも、雨天時における河川水中の浮遊物質中放射性セシウム濃度が高いことが示された。また、雨天時道路排水からも、比較的高濃度の放射性セシウムが検出されており、雨天時における河川水の浮遊物質中放射性セシウム濃度の上昇は、道路塵埃等の地表面堆積物が河川へと流出したことが一因として挙げられた。事故から1年半経過したにもかかわらず、放射性セシウムはいまだに地表面堆積物に沈着しており、徐々に雨天時に河川へと流出していることが示唆された。
図1 河川水および浮遊砂サンプラーの
浮遊物質中放射性セシウム濃度の変動
図2 河川水（dry:晴天時、wet:雨天時）、浮遊砂サンプラー、河川堆積物、道路塵埃、雨天時道路排水の
放射性セシウム濃度 (a)Cs-134, (b)Cs-137
図3 河川水に対する浮遊サンプラーの
浮遊物質中放射性セシウム濃度の比