## Slide 1: 令和2年7月豪雨とTE 性能と改善案
芳村・馬・TEチーム

## Slide 2: 川辺川球磨川合流地点 氾濫面積予測
川辺川
球磨川
3日12時からの予測
3日15時からの予測
3日18時からの予測
2日21時
3日3時
4日3時
4日9時
ALOS-2 at 7/4 13:00
6:30氾濫発生情報（球磨村）

## Slide 3
玖珠川筑後川合流地点 氾濫面積予測
All JST
8:30氾濫発生情報（日田）
5日3時からの予測
5日15時からの予測
6日3時からの予測
6日15時からの予測

## Slide 4: 問題点等
氾濫面積割合で、パーマネントウォーターが赤くなりすぎる。
DPIが降水に追随しすぎる。過大。
流域格子形状でのデータ（semi-downscaling）のルーチン化。
FLDFRC等、シグマがおかしい変数がある。
予測データ置き場はどうするか？

## Slide 5: 氾濫面積割合問題
パーマネントウォーター面積（prmwat）を除いた、New FLDFRCの提案（山崎さんより）
Old FLDFRC = fldare / ctmare
: permanent water included
New FLDFRC = (fldare-prmwat) / (ctmare-prmwat)
: permanent water excluded
以下、NewFLDFRCを洪水例（7/8）非洪水例（3/15）で比較
  湖や大河川はきれいに取れる。
  濃尾平野など平坦部で値が大きくなるのは残る。
今後、すべてのFLDFRCに後処理をあてて、New FLDFRCを標準プロダクトとしたい。

## Slide 22: DPIが降水に追随しすぎる問題
降水のレスポンスがすごく短い小さい流域では、そういうもの。それを加味してもおかしい？
予測の部分で顕著？
調査中。

## Slide 23
FORECAST (probably started from 07/05 18Z)
中国地方の降水域の動きにほぼ追従

## Slide 24
ANALYSIS (stitching every 3-hour latest forecast)
ある程度降水域に追従するも、
四国や関東域で流下の動きも見られる。

## Slide 25: 15秒データのルーチン化
NHKのNMAPSでの表示に15秒DS（15秒での流域格子の形に同じ値を塗りつぶす）ことをやっている。
今は、FLDFRCについて馬さんが手動で行っている。
今後は、NewFLDFRCとDPI（？）について、ルーチンとしてデータ化していきたい。
SARチームにも良いし、タイルマップ表示もこちらに？SIPも？

## Slide 26: シグマがおかしい変数
FLDFRCとか。0-1の変数にシグマを適用するとおかしくなる。どうするか。

## Slide 27: 予測データ置き場
現状、TE-Japanでは予測上書き。
馬さんが芳村研サーバにセーブしてくれている。
このままでよいか？（15秒DSデータはどうする？）